Сделай сам

Домик для летучей мыши: The Kent Bat Box

Простой по конструкции, самоочищающийся и долговечный домик для летучих мышей типа Kent box (разработан группой по рукокрылым графства Кент, Англия) – это прекрасное дополнительное убежище для летучих мышей, чтобы зверьки  могли спрятаться и отдохнуть перед ночной охотой. Этот домик не достаточно просторен для того, чтобы стать «роддомом» летучим мышам, когда они образуют большие материнские колонии. Но его вполне хватит для того, чтобы привлечь летучих мышей в сад или зеленую зону.

На что обратить внимание:

- Домик должен быть водонепроницаемым и без сквозняков.

- Критический размер только для щелей-входов

- Пространство между щелями-входами - 15-20 мм.

- Другие размеры достаточно приблизительны.

- Толщина доски - около 20 мм.

| Часть | Количество | Размер (mm) |
| --- | --- | --- |
| Крыша (A) | 1 | 250 x 160 x 20 |
| Задняя станка (B) | 1 | 450 x 200 x 20 |
| Центральная стенка (C) | 1 | 330 x 200 x 20 |
| Передняя стенка (D) | 1 | 210 x 200 x 20 |
| Центральная перегородка (E) | 2 | 330 x 20 x 20 |
| Передняя перегородка (F) | 2 | 210 x 15 x 15 |
| Подпорка (не обязательно) | 2 | 200 x 20 x 20 |

Размеры для одного ящика:

Материал и инструменты

Для одного домика понадобится около 1,25 -1,6 м неструганной древесины и 12-25 саморезов или гвоздей.

На всех внутренних стенках нужно сделать горизонтальные пазы, чтобы дать возможность летучим мышам зацепиться за них, ведь отдыхают мыши, вися вниз головой. Пазы можно пропилить пилой или стамеской (несколько миллиметров глубиной). Также пропилы следуют сделать на выступающих концах стенок В и С.

Используйте необработанную древесину, т.к. некоторые консервирующие химикаты могут убить летучих мышей. Или убедитесь, что пропитка не токсична.

На заметку: саморезы более надежны, чем гвозди.

Размещение домика

Для крепления можно использовать вязальную проволоку, металлический трос. Крепления закрепляется на саморезах, закрепленных на передней стенке.

Разместить наш домик для летучих мышей можно на стволе дерева или стене какой-либо постройки. Чем выше вы поместили домик - тем лучше! Оптимальные высоты - 3 – 6 м. Но помните, что большинство видов предпочитает высоко стоящие домики.

Лучше размещать несколько домиков на одном дереве.

Из деревьев следует отдавать предпочтение хвойным. Размещать домики лучше группой вокруг ствола. Если домик находится на стене постройки, обратите внимание, чтобы на него не попадал свет искусственного освещения.

Домик должен находиться на солнечной стороне. Северная и северо-восточная сторона не подходят. Хорошо, если недалеко от домика будет водоем.

Удачи! (